渝（双）环准〔2022〕032号

重庆珀源再生资源综合利用有限公司：

你公司报送的塑料回收再利用加工年产5000吨项目（项目代码：2112-500111-04-05-863067）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆浩力环境工程股份有限公司（统一社会信用代码：915001067815898656）编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：拟建项目位于重庆市双桥经济技术开发区邮亭片区A区，租赁重庆德能再生资源股份有限公司厂房，新建1条废旧塑料加工生产线，年造粒5000吨。项目总投资500万元，环保投资50万元，占总投资的10%。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实《环境影响报告表》中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。拟建项目实行雨污分流；项目废水主要为清洗和漂洗废水、冷却废水、地面清洁废水、喷淋废水、洗手废水，项目新建1套废水处理设施，处理能力20m3/d，采取“初沉过滤+混凝沉淀+气浮+A/O+沉淀”工艺，项目废水经废水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（NH3-N、总磷达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015））后经园区污水管网进入双桥工业园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B标准后排入苦水河。

（二）严格落实废气污染防治措施。破碎粉尘集气罩收集，经布袋除尘器处理达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）后通过1根15m高DA001排气筒排放；挤塑废气集气罩收集，经“焦油捕集器+碱喷淋+干式过滤+两级活性炭吸附”装置处理达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（臭气满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93））后通过1根15m高DA002排气筒排放。

（三）严格落实噪声污染防治措施。运营期噪声源主要有水泵、切粒机、提料机、洗料机、粉碎机、螺杆挤出机、风机等。在选用低噪声设备、基础减振、建筑隔声等措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。运营期固体废物包括废润滑油、废油桶、废含油棉纱或手套、废焦油、废活性炭等危险废物，沉渣、废滤网、废包装材料、污泥、布袋除尘器收集粉尘、废过滤棉等一般工业固体废物，生活垃圾。废润滑油、废油桶、废含油棉纱或手套、废焦油、废活性炭等危险废物分类收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置；危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，转移应按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。沉渣和污泥分类存放于一般固废暂存区，脱水后运至填埋场处置；废滤网和废包装材料分类存放于一般固废暂存区，定期交由物资回收单位；布袋除尘器收集粉尘暂存于一般固废暂存区，定期运至填埋场处置；废过滤棉由设备维护厂家回收；一般工业固体废物厂内暂存应采取“防扬散、防流失、防渗漏”措施，企业委托他人运输、利用、处置工业固体废物时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。生活垃圾交由环卫部门外运处置。

（五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。拟建项目按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，将危险废物暂存间、油品存放区作为重点防渗区。

（六）严格落实环境风险防范措施。拟建项目严格执行国家相关规定及要求，危险废物暂存间、油品存放区需按重点防渗区相关要求进行处理；项目按照《突发环境事件应急管理办法》相关规定要求组织开展好相关应急管理工作。

三、严格执行总量控制。项目建成后水污染物总量控制指标：化学需氧量（COD）0.124t/a，氨氮（NH3-N）0.017t/a；大气污染物总量控制指标：非甲烷总烃0.15t/a。企业应按国家和我市相关规定获得主要污染物排放总量指标，取得排污许可证之前，项目不得投运。

四、严格执行“三同时”制度。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。拟建项目竣工后，应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收。拟建项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。拟建项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防止污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设项目应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件，统一的准入要求及政策做出。若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境管制要求，或发布更加严格的污染物排放标准，你公司有义务按照国家及本市的新作要求，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、严格执法监管。拟建项目按规定接受大足区环境行政执法支队双桥大队和双桥经开区生态环境局的环保日常监管，以及按属地管理接受邮亭镇和邮亭工业产业发展中心对该项目的日常监督及管理。

重庆市双桥经开区生态环境局

2022年12月2日

抄送：邮亭镇，邮亭工业产业发展中心，大足区环境行政执法支队双桥大队。